Государственный комитет Российской Федерации по строительству

и жилищно-коммунальному комплексу

(ГОССТРОЙ РОССИИ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по использованию федеральных единичных расценок на строительные, монтажные,

специальные строительные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы

(ФЕР-2001) при определении стоимости строительной продукции на территории

субъектов Российской Федерации

МДС 81-32.2003

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (руководитель - В.А. Степанов, ответственный исполнитель - Е.Е. Ермолаев) и Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Шуппо В.П., Головин С.В., Н.В. Малютина) с участием ГУ МО «Мособлэкспертиза» (Л.Ф. Галицкий, М.В. Апухтин)

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: письмом № НЗ-2626/10 от 30.04.03 с 1 марта 2003

1. Методические рекомендации по использованию федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) при определении стоимости строительной продукции на территории субъектов Российской Федерации (далее - Методические рекомендации) устанавливают порядок приведения сметной стоимости, определенной на основании федеральных единичных расценок к местным условиям строительства (региональному уровню цен) в субъектах Российской Федерации. Методические рекомендации следует применять в комплексе с другими нормативно-методическими документами Госстроя России.

2. Федеральные единичные расценки (ФЕР-2001), в комплексе с другими нормативно-методическими документами Госстроя России, предназначены:

- для расчетов стоимости строительной продукции при формировании инвесторских смет и подготовке тендерной документации, а также пересчета объектных и локальных смет из федерального в региональный уровень цен;

- для сметных расчетов и расчетов за выполненные работы (при отсутствии в субъекте Российской Федерации территориальной сметно-нормативной базы ценообразования ТЕР-2001);

- для контроля показателей стоимости по элементам прямых затрат при разработке сборников территориальных единичных расценок;

- для формирования сметной документации и расчетов за выполненные работы по решению государственного заказчика (главного распорядителя средств федерального бюджета) при определении стоимости строительства, финансирование которого производится с привлечением средств федерального бюджета.

3. Федеральные единичные расценки разработаны в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года для условий строительства 1-го территориального района, принятого в качестве базисного.

4. Федеральными единичными расценками, разработанными на основании Государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001) учтены следующие элементы нормативных затрат в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г.:

4.1. Сметная стоимость строительных материалов, изделий и конструкций, установленная на измеритель вида работ, исходя из норм их расхода по ГЭСН-2001 и каталога сметных цен на материалы, изделия и конструкции по базисному району.

4.1.1. Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в среднем включают сложившиеся на 01.01.2000 отпускные (оптовые) цены и транспортные затраты в размере до 13% от отпускных цен, учитывающие доставку от франко-склада изготовителя до франко-приобъектного склада строительства объекта, включая заготовительно-складские расходы и расходы посредников в сфере обращения.

4.1.2. Затраты по доставке материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до рабочей зоны (место укладки в дело), учтенные нормами ГЭСН-2001.

4.2. Оплата труда строительных рабочих, установленная по нормативной трудоемкости на измеритель вида работ по ГЭСН-2001, с учетом разрядности работ и среднестатистической ставке рабочего четвертого разряда в размере 9,62 руб. на чел./час, исчисленную исходя из среднемесячной оплаты труда рабочих-строителей в 4 квартале 1999 года при нормативной продолжительности работы 166,25 часов в месяц, согласно постановлению Минтруда РФ от 07.02.2000 № 2092.

4.3. Стоимость эксплуатации строительных машин, установленная исходя из нормативного количества машино-часов по нормам ГЭСН-2001 и сметных расценок Федерального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, введенного в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 86, с учетом внесенных дополнений и изменений.

5. Составление сметной документации по объектам строительства на территории субъектов Российской Федерации на основании федеральных единичных расценок производится с пересчетом в территориальный уровень цен по состоянию на 1 января 2000 г. с использованием территориальных (региональных) поправочных коэффициентов (далее - коэффициентов), учитывающих местные условия строительства.

Указанные коэффициенты могут разрабатываться укрупненно, по основным видам строительства, а также по видам строительных, монтажных и ремонтных работ. Коэффициенты по основным видам строительства рекомендуется применять для разработки инвесторских смет и на стадии подготовки тендерной документации при проведении подрядных торгов.

Поправочные коэффициенты по видам работ следует применять на стадии разработки рабочей проектно-сметной документации, а также при расчетах за выполненные работы.

Коэффициенты рассчитываются с использованием выборки ресурсов из соответствующих видов ресурсно-технологических моделей (далее - РТМ) - по отраслям строительства, либо по видам работ.

Разработка коэффициентов производится организацией, уполномоченной администрацией субъекта Российской Федерации.

По поручению Госстроя России разработка поправочных коэффициентов, а также их экспертная оценка может осуществляться Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов Госстроя России (либо его филиалами и представительствами).

Указанные коэффициенты разрабатываются (применяются) к элементам затрат (оплате труда; стоимости материалов, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов)

6. Приведение (пересчет) федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальному (региональному) уровню цен по состоянию на 01.01.2000 следует производить в следующем порядке:

6.1. На основании данных государственной статистической отчетности по региону за IV квартал 1999 г. устанавливается часовая тарифная ставка оплаты труда одного рабочего-строителя четвертого разряда в месяц при нормативной продолжительности работы 166,25 часов в месяц.

6.2. На основании данных региональных управлений механизации или региональных органов по ценообразованию в строительстве устанавливаются региональные цены (по состоянию на 01.01.2000) 1-го маш/часа по номенклатуре (набору) строительных машин, механизмов и автотранспортных средств полученной на основе выборки при расчёте по РТМ.

6.3. По данным региональных органов по ценообразованию в строительстве устанавливаются базисные (01.01.2000) сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции по номенклатуре (набору) ресурсов, полученной на основании выборки при расчёте по РТМ.

При отсутствии необходимых данных региональных органов по ценообразованию в строительстве допускается использование сметных цен на отдельные материально-технические ресурсы на основании соответствующих отчетных данных на 01.01.2000.

Для анализа транспортных расходов следует уточнять (расшифровывать) состав сметных цен на отпускные (оптовые) цены производителей и усредненные расходы по доставке материалов, изделий и конструкций (в процентах к отпускной (оптовой) цене), включая наценки посредников и заготовительно-складские расходы строительных организаций.

7. Расчет коэффициентов для корректировки элементов затрат (фонда оплаты труда, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, стоимости материалов) в локальных сметах и актах выполненных работ составленных на основании сборников ФБР для их приведения к региональному уровню цен по состоянию на 01.01.2000 рекомендуется производить в следующем порядке:

7.1. Определяется региональный коэффициент пересчета размера оплаты труда рабочих-строителей - соотношение часовой тарифной ставки оплаты труда рабочего-строителя четвертого разряда принятой в регионе в соответствии с п. 6.1. настоящей методики к часовой тарифной ставке оплаты труда рабочего-строителя четвертого разряда принятой в федеральных единичных расценках в размере 9,62 руб.

Полученный региональный коэффициент применяется в локальных сметах к фонду оплаты труда рабочих-строителей определенного по сборникам ФЕР-2001.

7.2. Определяется региональный коэффициент пересчета стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов - соотношение суммы затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов определённой в соответствии с п. 6.2. настоящей методики к сумме затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов по аналогичной номенклатуре определённой в соответствии Федеральным сборником сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, введенного в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 86, с учетом внесенных дополнений и изменений.

Форма расчёта приведена в приложении № 1.

Полученный региональный коэффициент применяется в локальных сметах к стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов с выделением фонда оплаты труда механизаторов, определенным по сборникам ФЕР-2001.

7.3. Определяется региональный коэффициент пересчета стоимости строительных материалов - соотношение суммы затрат по основным строительным материалам, изделиям и конструкциям по номенклатуре определённой в соответствии с п. 6.3. настоящей методики к сумме затрат по строительным материалам, изделиям и конструкциям определенной в соответствии со сборником Федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемых в строительстве (части 1-5), утверждённым постановлением Госстроя России № 40 от 20.05.2003.

Форма расчёта приведена в приложении № 2.

Полученный региональный коэффициент применяется в локальных сметах к стоимости материальных ресурсов, определенной по сборникам ФЕР-2001.

8. Пересчет сметной документации, разработанной в базисном уровне и приведённой в региональный уровень в соответствии с рекомендациями настоящей методики, в текущий уровень цен может производиться путем использования системы текущих (прогнозных) индексов, разработанных в порядке, изложенном в письме Минстроя России от 13.11.96 № ВБ-26/12-367

Пример пересчета локальной сметы из базисного (01.01.2000) федерального уровня цен в базисный (01.01.2000) региональный уровень цен, с последующим пересчётом в текущий уровень цен, выполненный в соответствии с настоящей методикой, приведён в приложениях №№ 3, 4, 5, 6.

Приложение № 1

Форма расчета поправочных коэффициентов к стоимости эксплуатации

строительных машин и средств на оплату труда машинистов (Кэм/Ктм)

Наименование вида работ ________________________________

| № п/п | Код отраслевой | Наименование строительных машин и механизмов | Количество машино-часов | Сметная стоимость, руб. 1 маш.-час в т.ч. оплата труда машинистов (на 01.01.00) | Всего сметная стоимость руб. эксплуатации машин в т.ч. оплата труда машинистов (на 01.01.00) | Поправочный коэффициент Кэм/Ктм к стоимости экспл. машин к оплате труда машинистов ((гр.8/(гр.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учтенная в ФЕР | Территориальная | По ФЕР (гр.4хгр.5) | Территориальная (гр.4хгр.6) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ИТОГО:                  (( ст.8/ ( ст.7)

Составил:

Проверил:

Приложение № 2

Форма расчета поправочных коэффициентов к стоимости материальных ресурсов (Км)

Наименование вида работ ________________________________

| № п/п | Код ресурса | Наименование материалов, изделий и конструкций | Единица измерения | Количество ресурса | Сметная стоимость единицы измерения, руб. (на 01.01.00) | Сметная стоимость общая, руб. (на 01.01.00) | Поправочный коэффициент к стоимости материальных ресурсов (S гр.9/ S гр.8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Учтенная в ФЕР | Территориальная | По ФЕР (гр.5хгр.6) | Территориальная (гр.5хгр.7) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ИТОГО:                  (S ст.9/ S ст.8)

Составил:

Проверил:

Приложение № 3

ПРИМЕР

расчета поправочных коэффициентов к оплате труда рабочих-строителей - Ктр

(Ивановская область)

| № п/п | Средний разряд работы | Стоимость 1 чел.-час., руб. (на 01.01.00) | Поправочный коэффициент Ктр к оплате труда рабочих (гр.7/гр.6) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Учтенная в ФЕР | Территориальная |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 1 | 4,0 | 9,62 | 7,31 | 0,76 |

Составил:

Проверил:

Приложение № 4

ПРИМЕР

расчета поправочных коэффициентов к стоимости эксплуатации строительных машин и средств на оплату труда машинистов - Кэм/Ктм

(Ивановская область)

| № п/п | Код отраслевой | Наименование строительных машин и механизмов | Количество машино-часов | Сметная стоимость, руб 1 маш.-час в т. ч. оплата труда машинистов (на 01.01.00) | Всего сметная стоимость руб. эксплуатации машин в т.ч. оплата труда машинистов (на 01.01.00) | Поправочный коэффициент Кэм/Ктм к стоимости экспл. машин к оплате труда машинистов ((rp.8/(rp.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Учтенная в ФЕР | Территориальная | По ФЕР (гр.4хгр.5) | Территориальная (гр.4хгр.6) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 020129 | Кран башенный при работе на других видах строительства, 8 т. | 200 | 86.4 13,5 | 74.21 10,26 | 17280 2700 | 14842 2052 |  |
| 2 | 070148 | Бульдозер при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л.с.) | 200 | 61.3 13,5 | 59.6 10,26 | 12260 2700 | 11920 2052 |  |

Итого

Составил:

Проверил:

Приложение № 5

ПРИМЕР

расчета поправочных коэффициентов к стоимости материальных ресурсов - Км

(Ивановская область)

| № п/п | Код ресурса | Наименование материалов, изделий и конструкций | Единица измерения | Количество ресурса | Сметная стоимость единицы измерения, руб. (на 01.01.00) | Сметная стоимость общая, руб. (на 01.01.00) | Поправочный коэффициент Км к стоимости материальных ресурсов ((гр.9/(гр.8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 4410001 | Фундаментные блоки и плиты | м3 | 174,21 | 682 | 682 | 118811,22 | 118811,22 |  |
| 2 | 4453110 | Плиты железобетонные покрытий и перекрытий | м3 | 1104 | 2376 | 1800 | 2623104 | 1987200 |  |
| 3 | 401 0003 | Бетон М 100 (20-40) | м3 | 144 | 560 | 874 | 80640 | 125856 |  |
| 4 | 401 0006 | Бетон М 200 (20-40) | м3 | 223,6 | 992,76 | 925,38 | 221981,136 | 206914,968 |  |
| 5 | 402 0001 | Раствор кладочный тяжелый цементный М25 | м3 | 15,25 | 463,3 | 532,4 | 7065,325 | 8119,1 |  |
| 6 | 402 0004 | Раствор кладочный тяжелый цементный М100 | м3 | 197,44 | 519,8 | 646,91 | 102629,312 | 127725,91 |  |
| 7 | 402 0005 | Раствор кладочный тяжелый цементный М150 | м3 | 278,11 | 548 | 682,01 | 152404,28 | 189673,801 |  |
| 8 | 402 0006 | Раствор кладочный тяжелый цементный М200 | м3 | 110,8 | 600 | 746,72 | 66480 | 82736,576 |  |
| 9 | 404 0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250(120(65 мм, марка 100 | тыс. шт. | 25,3 | 1752,6 | 1517,8 | 44340,78 | 38400,34 |  |
| 10 | 408 0122 | Песок для строит. работ | м3 | 976,85 | 55,26 | 66,43 | 53980,731 | 64892,1455 |  |
| 11 | 408 0021 | Щебень из природного камня для строительных работ М400, фр. 10-20 | м3 | 116,61 | 131,08 | 131,08 | 15285,2388 | 15285,2388 |  |
| 12 | 201 0755 | Металлоконструкции | т | 11,36 | 8060 | 13519 | 91561,6 | 153575,84 |  |
| 13 | 1020044 | Доски обрезные II сорта | м3 | 20 | 1665 | 1397,66 | 33300 | 27953,2 |  |
| 14 | 101 0562 | Линолеум поливинилхлоридный | м2 | 5642,64 | 67,8 | 56 | 382570,992 | 315987,84 |  |
| Итого | 3994154,61 | 3463132,18 | 0,87 |

Составил:

Проверил:

Приложение № 6

ПРИМЕР

пересчета локальной сметы составленной на основании сборников ФЕР-2001

(Ивановская область)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство полов_________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 219445,18 руб.

Средства на оплату труда 7902,2794 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на_____ 200 _ г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | Общая стоимость | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. З/п | Эк. Маш./ З/п Мех. | Мат. |  | Осн. З/п | Эк. Маш./ З/п Мех. | Мат. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1 | ФЕР11-01-002-1 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 подстилающего слоя | 100 | 120,77 | 29,45 | 29,16 3,17 | 62,16 | 12077,00 | 2 945,00 | 2 916,00 317,00 | 6 216,00 | 3,41 341 | 0,3 30 |
| 2 | ФЕР11-01-002-9 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 подстилающего слоя | 50 | 667,58 | 30,68 | 0,24 | 636,66 | 33 379,00 | 1 534,00 | 12,00 | 31833,00 | 3,66 183 | 0 0 |
| 3 | ФЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,5 | 1 470,97 | 313,96 | 29,94 13,44 | 1 127,07 | 3 677,43 | 784,90 | 74,85 33,60 | 2 817,68 | 39,51 98,775 | 1,27 3,175 |
| 4 | ФЕР11-01-011-4 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 2,5 | 630,52 | 7,80 | 10,72 4,44 | 612,00 | 1 576,30 | 19,50 | 26,80 11,10 | 1 530,00 | 1 2,5 | 0,42 1,05 |
| 5 | ФЕР11-01-004-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой | 100 м2 изолируем ой поверхности | 2,5 | 2 739,40 | 520,46 | 309,99 10,37 | 1 908,95 | 6 848,50 | 1301,15 | 774,98 25,93 | 4 772,38 | 46,18 115,45 | 0,98 2,45 |
| 6 | ФЕР11-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 1,1 | 8891,91 | 1 047,76 | 99,51 31,11 | 7 744,64 | 9781,10 | 1 152,54 | 109,46 34,22 | 8519,10 | 119,78 131,758 | 2,94 3,234 |
| 7 | ФЕР11-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат | 100 м2 покрытия | 1,4 | 7 878,53 | 352,32 | 44,70 8,99 | 7 481,51 | 11029,94 | 493,25 | 62,58 12,59 | 10474,11 | 42,4 59,36 | 0,85 1,19 |
| Итого прямые затраты по смете | 78 369,27 | 8 230,34 | 3 976,67 434,44 | 66162,27 | 931,84 | 41,10 |
| Региональный ОЗП=0,76,ЭМ=0,91,ЗПМ=0,76,МАТ=0,87 | -10 934,28 | -1 975,28 | -357,90 -104,27 | -8601,10 |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20% | 1 974,77 | 1 251,01 | 723,75 66,03 |  | 186,37 | 8,22 |
| ИТОГО | 69 409,76 | 7 506,07 | 4 342,52 396,21 | 57561,17 | 1 118,21 | 49,32 |
| Накладные расходы 123,00% ФОТ (от 7 902,28) | 9719,80 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75,00% ФОТ (от 7 902,28) | 5 926,71 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 85 056,27 |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (85 056,27 ( 2,15) | 182 870,98 |  |  |  |  |  |
| НДС 20% | 36 574,20 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 219445,18 |  |  |  |  |  |

Составил_____________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_____________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]